附件2-2

加油站油气回收检查情况表

时间：

| 类别 | 序号 | 检查内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台账类 | 1 | 环保油气管理制度上墙 |  |  |
|  | 2 | 加油站大气污染物排放标准 |  |  |
|  | 3 | 油气回收实施日常检查维护记录 |  |  |
|  | 4 | 油气回收检测报告。应检测时间 年 月 日 |  |  |
| 卸油区 | 1 | 一级油气回收装置，快速接口[ ]；自动回止阀[ ] |  |  |
|  | 2 | 一级回收有球阀 |  |  |
|  | 3 | 一级回收球阀关闭状态 |  |  |
|  | 4 | 一级油气回收有正常使用痕迹 |  |  |
|  | 5 | 汽油卸油口有球阀 |  |  |
|  | 6 | 卸油口球阀关闭状态 |  |  |
|  | 7 | 呼吸阀关闭状态；（有明显标志[ ]） |  |  |
|  | 8 | PV阀打开状态；（有明显标志[ ]） |  |  |
|  | 9 | 油罐呼吸管路正确接在阀门下 |  |  |
|  | 10 | 人井内无油气散逸 |  |  |
|  | 11 | 集液油罐无积液 |  |  |
|  | 12 | 油罐车卸油时接油气回收管 |  |  |
|  | 13 | 人式量油口密闭，无泄漏；安装电子液位仪 |  |  |
| 加油区 | 1 | 油气回收真空辅助泵正常运转，集中式[ ]分散式[ ] |  |  |
|  | 2 | 汽油枪加油时无弥散汽油味 |  |  |
|  | 3 | 集气罩完成，长度10厘米左右，可伸缩 |  |  |
|  | 4 | 加油枪加油完成，滴漏未超出10毫升 |  |  |
|  | 5 | 站内现场无弥散汽油味 |  |  |
|  | 6 | 三级油气回收处理设施改造正常 |  |  |
| 检测类 | 1 | 气液比1-1.2符合标准牙签 |  |  |
|  | 2 | 密闭性符合标准要求 |  |  |
|  | 3 | 液阻符合标准要求 |  |  |
|  | 4 | 三级处理设施排放物符合标准 |  |  |
|  | 5 | 加油机（ ）台，汽油枪（ ）支，柴油枪（ ）支 |  |  |

检查人员：