附件2-3

油罐车、储油库油气回收检查情况表

时间：

| 类别 | 序号 | 检查内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐车 | 1 | 油罐车公司环保油气回收管理制度上墙 |  |  |
|  | 2 | 油罐车公司油气回收设施日常正常检查维护记录 |  |  |
|  | 3 | 油气回收检测报告复印件油罐车随车携带 应检测时间： 年 月 日 |  |  |
|  | 4 | 在储油库、加油站装卸汽油接油气回收密闭收集油气 |  |  |
|  | 5 | 油罐车右侧集中安置底部装油设施 |  |  |
|  | 6 | 在储油库、加油站装卸汽油无泄漏油气 |  |  |
| 储油库 | 1 | 环保油气回收管理制度上墙 |  |  |
|  | 2 | 储油库大气污染物排放标准 |  |  |
|  | 3 | 油气回收检测报告；应检测时间 年 月 日 |  |  |
|  | 4 | 油气回收设施日常检查维护记录 |  |  |
|  | 5 | 汽油油罐车油气回收设施检测报告登记备案 |  |  |
|  | 6 | 油气回收设施无泄漏 |  |  |
|  | 7 | 装卸汽油时密闭回收汽油油气，接油气回收管 |  |  |
|  | 8 | 油罐车泄漏未装卸汽油 |  |  |
|  | 9 | 可取现场无弥散汽油味 |  |  |
|  | 10 | 油气储量装置工作指出 |  |  |
|  | 11 | 油气储量装置放浓度达标小于25g/m3 |  |  |
|  | 12 | 油气处理装置效率大于等于95% |  |  |
|  | 13 | 汽油发油台（ ）座，柴油发油台（ ）座 |  |  |

检查人员：